## Slide 1
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ “ЛЭТИ” ИМ. В.И.УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра лазерных измерительных и навигационных систем (ЛИНС)
Выпускная квалифицированная работа на тему:
«ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОРИЕНТАЦИИ МАЛОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА НА БАЗЕ ДВИГАТЕЛЕЙ-МАХОВИКОВ.»
Выполнила студентка группы 1584: Кульмуханова Д. Руководитель, к.т.н.: Ткаченко А.Н. Консультант: инженер 2 кат. Филиала "Комета", Белан И.М.
Санкт-Петербург
2025

## Slide 2
Цель работы: исследование системы ориентации малого космического аппарата типа CubeSat на базе двигателей-маховиков и анализа её математической модели.
Задачи ВКР:
Провести обзор существующих систем ориентации малых космических аппаратов типа CubeSat.
Разработать математическую модель системы ориентации на базе двигателей-маховиков.
Выполнить расчёт моментов инерции и динамики вращения аппарата.
Смоделировать работу системы ориентации и разработать алгоритм управления маховиками.
Провести численное моделирование и анализ результатов в среде MATLAB.

## Slide 3
Cubesat и его применение
Кубсат (CubeSat) — это малый искусственный спутник стандартизированной формы и размеров. Они состоят из стандартизированных единиц, которые обозначаются «U» (от англ. Units), и имеют заданную форму и габариты.
3
Главные особенности кубсатов:
Малый размер и вес
Дешёвое и быстрое изготовление
Использование коммерческих компонентов (COTS)
Возможность запуска вместе с другими аппаратами
Благодаря своей компактности и низкой стоимости, они ускоряют внедрение инноваций и развитие новых направлений в космической отрасли.

## Slide 4
Системы ориентации и стабилизации (СОиС) для Cubesat
Пассивные: Используют гравитационные и магнитные эффекты (гравитационно-градиентная штанга, магнитные стабилизаторы).
Активные: Включают магнитные катушки и двигатели-маховики (реакционные колёса).
СОиС — это комплекс устройств и программ, предназначенных для определения положения космического аппарата в пространстве и управления его ориентацией относительно выбранных направлений. Она обеспечивает устойчивое положение аппарата и предотвращает неуправляемое вращение или отклонения от заданного курса.
Двигатель-маховик в кубсате (реакционное колесо) — это компактное электромеханическое устройство, представляющее собой быстро вращающийся диск, установленный внутри спутника.

## Slide 5
Состав системы ориентации:
4 маховика с бесколлекторными электродвигателями (BLDC)
Контроллер управления (реализующий алгоритмы стабилизации и диагностики)
Датчики: энкодеры (для контроля положения ротора), гироскопы, акселерометры
Блоки питания и интерфейсные модули для связи с основной платформой спутника
Критерии выбора компонентов:
Минимальные масса и габариты для соответствия стандарту CubeSat
Энергоэффективность и высокая надёжность работы в условиях космоса
Возможность работы в составе тетраэдрической схемы для обеспечения отказоустойчивости
Основные преимущества двигателей-маховиков для кубсатов:
Компактность и лёгкость интеграции
Многоразовое использование
Описание маховичной системы и выбор компонентов

## Slide 6
масса спутника ms= 2,6 кг;
габариты корпуса lx=0,10 м, ly=0,10 м, lz=0,20 м,
момент инерции спутника:
  Модель реактивных маховиков
Модель спутника
масса m = 0.13 кг
радиус r = 0.042 м
высота h = 0.019 м
момент инерции маховика:
Параметры моделей

## Slide 7
  Алгоритм управления
Ошибка ориентации представлена через кватернион ошибки
где - операция кватернионного умножения
и определяются для постоянной времени унд (стандартный параметр для CubeSat)
Динамическая модель спутника
Ориентация спутника определяется кватернионом.
Матрица преобразования угловой скорости

## Slide 8
  Расположение реакционных маховиков
Оси вращения маховиков выбраны по вершинам правильного тетраэдра, что позволяет равномерно распределить управляемость по осям. Направления осей задаются матрицей
.
Расположение осей маховиков
Преимущества:
1) избыточность, дополнительная отказоустойчивость
2) равномерная нагрузка на маховики
3) численная устойчивость, матрица хорошо обусловлена (не вырождена)
8

## Slide 9
.
Для спутника без регулировки () при постоянном возмущающем моменте спутник вращается с постоянной скоростью .
Максимальное отклонение от аналитического решения не превышало 0,02 % при внешнем моменте
Численное моделирование системы ориентации
9

## Slide 10: Псевдообратная матрица Мура-Пенроуза
– вектор моментов маховиков, - требуемый момент,
Используется для нахождения решения переопределённой или вырожденной системы
где
Псевдообратная матрица
Решение для вектора моментов
Преимущества | Недостатки
Даёт решение минимальной нормы | Усиливает шум при решении задач с зашумлёнными данными
Не требует ручной настройки параметров | Большие ‖τ‖ при сингулярностях (риск перегрузки маховиков).

## Slide 11: Регуляция Тихонова
обобщённая псевдообратная матрица с добавлением стабилизирующего члена.
Псевдообратная матрица c регуляцией Тихонова
Решение для вектора моментов
Преимущества | Недостатки
Даёт решение минимальной нормы | Требует выбора параметра λ
Не требует ручной настройки параметров | Бо́льшаяя ошибка в сравнении с матрицей Мура-Пенроуза
– параметр регуляции

## Slide 12: Влияние метода инверсии матрицы управления на ориентацию и поведение маховиков

## Slide 13: Влияние метода инверсии матрицы управления на ориентацию и поведение маховиков

## Slide 14: Влияние метода инверсии матрицы управления на ориентацию и поведение маховиков

## Slide 15
Основные результаты:
Регуляция Тихонова позволяет снизить амплитуды управляющих моментов при этом обеспечивая более равномерное и сглаженное распределение по всем осям.
Заключение
Проведено исследование и математическое моделирование системы ориентации.
Разработана и реализована математическая модель, позволяющая учитывать динамику аппарата и работу исполнительных органов.
Выполнен расчёт моментов инерции и оптимизировано расположение маховиков для обеспечения отказоустойчивости.
Разработан и протестирован алгоритм управления ориентацией, в том числе с применением метода регуляризации Тихонова для равномерного распределения нагрузки.
Проведён анализ условий эксплуатации системы с учётом требований электробезопасности, теплового режима и надёжности работы на всех этапах миссии.
Метод регуляризации Тихонова может рассматриваться как предпочтительный
для систем ориентации с избыточными
исполнительными органами, особенно при наличии ограничений на момент,
требованиях к надёжности и сглаженности управляющих воздействий.